## Slide 1: VeloxCar
B&M Erprobungsfahrzeug im Modellmaßstab
Oktober 2016 / Ferdowsizadeh, Alireza

## Slide 2: GLIEDERUNG
Einführung, Motivation und Ziele
Systemarchitektur
Architektur der SW Frameworks
Funktionen
Zusammenfassung

## Slide 3: Einführung, Motivation und Ziele

## Slide 4: BM Modellauto – Steckbrief
  Basis
    Buggy Chassis – breite Fläche für ECU‘s
    Vollgefedert mit Allradantrieb
    Gewicht: 3,2 - 3,5 kg
    L x B: 473mm x 305mm
    Maßstab: 1:8
  Antrieb & Aktuatorik
    Robitronic Rock Crawler Bürsten Motor
    14,8V / 50A / 29600 rpm
    Standard-Modellbau Lenkservo
    2 x LiPo Akku 7,4V
Einführung, Motivation und Ziele

## Slide 5: Ausstattung und Variante des Modellfahrzeugs
Einführung, Motivation und Ziele
  Ausstattung der Low Variante
    ADAS-ECU (Sabrelite/Odroid XU4)
    Vehicle-ECU (STM32F4)
    Kamera und ACC US-Sensor
    Keine Park-Sensorik
  Ausstattung der mid Variante
    ADAS-ECU (Odroid XU4)
    Vehicle-ECU (STM32F4)
    Kamera und ACC US-Sensor
    Mit Park-Sensorik
  Ausstattung der high Variante
    ADAS-ECU (NVIDIA)
    Vehicle-ECU (STM32F4)
    Kamera und ACC US-Sensor
    Mit Park-Sensorik und LIDAR

## Slide 6: Systemarchitektur

## Slide 7
Systemarchitektur
Modellauto Systemübersicht mit ADAS-ECU

## Slide 8: Vehicle ECU-Architektur
Systemarchitektur

## Slide 9: ADAS-ECU
Systemarchitektur
  Evaluation Board SABRE Lite IMX6:
    CPU: Quad-Core ARM-Cortex A9 processor at 1GHz per core
    DRAM: 1GB of 64bit wide DDR3 at 532MHz
    Storage: : SATA II interface, 3.0 Gbps
  Evaluation Board ODROID XU4:
    CPU: Samsung Exynos5 Octa ARM Cortex-A15 Quad 2Ghz and Cortex-A7 Quad 1.3GHz CPUs
    DRAM: 2Gbyte LPDDR3 RAM at 933MHz (14.9GB/s memory bandwidth)
    Storage: eMMC5.0 HS400 Flash Storage
    GPU: Mali-T628 MP6 (OpenGL ES 3.0/2.0/1.1 & OpenCL 1.1 Full profile)
  Evaluation Board NVIDIA Jetson TK1:
    CPU: NVIDIA "4-Plus-1" 2.32GHz ARM quad-core Cortex-A15 CPU
    DRAM: 2GB DDR3L 933MHz EMC x16 using 64-bit data width
    Storage: 16GB fast eMMC 4.51 (routed to SDMMC4)
    GPU: NVIDIA Kepler "GK20a" GPU with 192 SM3.2 CUDA cores

## Slide 10: Vehicle-ECU
Systemarchitektur
  Evaluation Board STM32F407 Discovery:
    ARM 32-bit Cortex-M4 CPU with FPU, 168 MHz
    1 Mbyte of Flash memory, 192+4 Kbytes of SRAM

## Slide 11: Architektur der SW-Frameworks

## Slide 12: Statische SW-Architektur der Vehicle-ECU
Schichten-Architektur (Kapselung der Hardware-Treiber), Modularisierung
AUTOSAR-Ähnlichkeit (aber weitaus weniger komplex)
Application Layer : manueller C-Code oder Simulink-generiert
Scheduler, Signalpool, Parameter-System. State-Machine, Debugging-Terminal
Architektur der SW-Frameworks

## Slide 13: Processing Engine Framework mit Applikation(-en)
Architektur der SW-Frameworks
Application
Pipelines 2
Pipelines 2
Application Logic
World Model
Pipelines 1
Filter 1
PE Framework
Framework
Services
Tools
Pipeline Management
Filter Management
Diagnostic Interface
Logging
Image Processing
Machine Learning
Math
Filter 2
Filter .. n

## Slide 14: Statische SW-Architektur von ROS
Architektur der SW-Frameworks

## Slide 15: Funktionen

## Slide 16: Feldorientierte Regelung (FOC)
Funktionen
Masterarbeit: Steffen Benden

## Slide 17: E-Antriebsregelung (FOC)
Funktionen
    Entwicklung einer feldorientierten Antriebsregelung für eine permanentmagnetisch erregte Synchronmaschine
Masterarbeit: Steffen Benden

## Slide 18: Systematisches Safety-Concept für E-Antrieb
Funktionen
Masterarbeit: Fabian Feyerherd
Architektur
Safety-Mechanismen-Auswahl
Erweiterung um
Safety-Mechanismen

## Slide 19: Implementierung und Test von Safety-Mechanismen
Funktionen
Masterarbeit: Christopher Süß
Design
(z.B. Range Check für Sensor)
Implementierung
Test
(Fehler- Injektion)
Safety-Mechanismen Auswahl

## Slide 20: Fahrspurerkennung und Querregelung
  Fahrspurerkennung
    Fahrspurklassifizierung aus Kamerabilddaten
    Ermittlung des relativen Positionsfehlers: Querabweichung und Kurswinkelfehler
Funktionen
  Querregelung
    Erhält relativen Positionsfehler von optischer Fahrspurerkennung
    Beeinflusst die Querdynamik des Fahrzeugs über Vorgabe des Lenkwinkels
    Soll Positionsfehler minimieren  Spurhaltung
Masterarbeit: Albrecht Arndt

## Slide 21: Fahrspurerkennung
Funktionen
Masterarbeit: Albrecht Arndt / Patrick Kniest
Kurswinkelfehler
Querabweichung

## Slide 22: Fahrspurerkennung
Funktionen
Masterarbeit: Patrick Kniest

## Slide 23: Querregelung
Funktionen
Masterarbeit: Albrecht Arndt

## Slide 24: Längs-Regelung / Adaptive Cruise Control
Funktionen
Masterarbeit: Dugars Wandji-Kwuntchou
Erfassung Vorausfahrer bzw. Hindernis über Ultraschall
Tracking über Kalman-Filter
Entscheidung über Reaktion per State-Machine
    Freifahrt (Geschwindigkeitsregler)
    Folgefahrt (Distanzregler)
    Notbremsung (Anhalte Distanz)

## Slide 25: Sensorfusion und Erstellung einer Umfeld-Karte
Funktionen
Masterarbeit: Björn Hepner
8 x Ultraschallsensoren
8 x Infrarotsensoren
Erstellung einer Umfeld-Karte für:
  Einparkassistenz
  Trajektorienplannung

## Slide 26: Parklückenerkennung
Funktionen
Masterarbeit: Marcel Gruschka
Nahbereichserfassung mit Hilfe von 8 IR Sensoren
Integration der Informationen aus den IR Sensoren in einer Umfeld-Karte
Parklückenerkennung auf Basis der Umfeld-Karte

## Slide 27
ENGINEERING SOLUTIONS AND PRODUCTS FOR AUTOMOTIVE ELECTRONICS & SOFTWARE & MECHANICS